Инструкция по поклейке фотообоев

Для начала нужно подготовить поверхность стены так же, как и перед оклеиванием обычными обоями. Помните, что для фотообоев особенно важна идеальная ровность поверхности стены, т.к. различные бугорки и впадинки будет видно гораздо лучше, чем в случае поклейки обыкновенных рулонных обоев!
Не забудьте перед оклейкой обязательно прогрунтовать стену, особенно если материал стены имеет пористую структуру и хорошо впитывает клей (штукатурка, гипсокартон и т.п.)! 
Нельзя клеить фотообои на старые обои или если со стены не до конца удалены фрагменты старых обоев. (О подготовке поверхности рекомендуем прочесть в многочисленных источниках в интернете)

Полосы фотообоев следует клеить СЛЕВА-НАПРАВО.

Фотообои клеятся СТЫК В СТЫК.

В процессе оклейки должны участвовать, как минимум, ДВА ЧЕЛОВЕКА!

Наши фотообои поставляются в виде нескольких полос, количество и ширина которых зависит от ширины вашей оклеиваемой поверхности, указанной вами при оформлении заказа. 
Фотообои имеют дополнительный припуск изображения  в 5 мм справа и слева, который обрезается в  процессе наклейки.
Сверху и снизу каждой полосы имеются, так называемые «язычки», с разметкой границ совмещения изображения и линии реза. Они помогут правильно состыковать отдельные полосы между собой, чтобы в итоге изображение выглядело единым целым.

У первой (левой) полосы левый край уже обрезан по границе изображения. То же самое, но с ПРАВЫМ краем у последней (правой) полосы.

Не забудьте приготовить острый нож (его еще называют монтажный или малярный):

Также понадобится металлическая линейка.

Итак, приступаем…

- Тщательно смажьте клеем участок стены, где будет располагаться первая (левая) полоса фотообоев. Также смажьте клеем саму полосу обоев (изнанку).

- Приложите первую полосу к покрытому клеем участку, выровняйте по вертикали и горизонтали и тщательно прикатайте к поверхности, начиная с верхнего левого угла, слева-направо и сверху-вниз. Все, как и с обычными обоями…

- Смажьте клеем участок стены  справа от наклеенной полосы, достаточный по площади для расположения следующей полосы фотообоев. Смажьте клеем и очередную полосу обоев.

- Сейчас вам понадобятся «вторая» пара рук и глаз. 
Необходимо наложить очередную полосу с нахлестом на уже наклеенную и совместить линии разметки (горизонтальные и вертикальные) на «язычках» полос. 
Сначала производится выравнивание по верхнему краю, затем по нижнему. При этом стоит обратить особое внимание на то, чтобы левый край полосы оставался прямым.



На рисунке: верхний край полос.

На рисунке: нижний край полос.

- После выравнивания (не спешите, от этого зависит точность и качество стыка) левый край полосы прикатывается к поверхности, а затем и вся полоса.

- С помощью малярного ножа и линейки делается вертикальный разрез обоев по линии реза (имеет вид стрелочки) сверху-вниз так, чтобы были прорезаны ОБЕ полосы в зоне совмещения.

Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы лезвие ножа было абсолютно острым, т.к. влажная бумага может заминаться из-за недостаточно острого инструмента. К слову сказать, линия реза может и не быть идеально ровной, главное, чтобы она проходила по зоне совмещения, т.е. чтобы прорезались обе полосы.

- Удалите обрезанные края фотообоев. Если необходимо, аккуратно тонкой кистью промажьте зону стыка клеем, приподняв краешек правой полосы. Тщательно пригладьте и прикатайте зону стыка обоев. Если все сделано правильно, должен получиться идеальный стык с точным совмещением изображения.

- Заключительный этап – удаление сверху и снизу стыка «язычков» с разметкой. Это можно сделать тем же ножом или даже небольшими ножницами.

- Аналогичным образом наклеиваются и следующие полосы.

Если после прочтения инструкции у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки пользователей на сайте ОБОИНАЗАКАЗ.РУ.